## Slide 1
4.5 饮料厂的生产与检修
单阶段生产计划
多阶段生产计划
生产批量问题
企业生产计划
考虑与产量无关的固定费用.
给优化模型求解带来新的困难.
外部需求和内部资源随时间变化

## Slide 2: 例1 饮料厂的生产与检修计划
安排生产计划, 满足每周的需求, 使4周总费用最小.
存贮费:每周每千箱饮料 0.2 (千元).
4周内安排一次设备检修,占用当周15千箱生产能力,
能使检修后每周增产5千箱,检修应排在哪一周?
周次
需求量(千箱)
生产能力(千箱)
成本(千元/千箱)
1
15
30
5.0
2
25
40
5.1
3
35
45
5.4
4
25
20
5.5
合计
100
135
某种饮料4周的需求量、生产能力和成本

## Slide 3
问题分析
除第4周外每周的生产能力超过每周的需求；
生产成本逐周上升；
前几周应多生产一些.
周次
需求
能力
1
15
30
2
25
40
3
35
45
4
25
20
合计
100
135
成本
5.0
5.1
5.4
5.5
饮料厂在第1周开始时没有库存；
从费用最小考虑, 第4周末不能有库存；
周末有库存时需支出一周的存贮费；
每周末的库存量等于下周初的库存量.
模型假设

## Slide 4
目标函数
约束条件
产量、库存与需求平衡
决策变量
能力限制
非负限制
模型建立
x1~ x4：第1~4周的生产量
y1~ y3：第1~3周末库存量
周次
需求
能力
1
15
30
2
25
40
3
35
45
4
25
20
成本
5.0
5.1
5.4
5.5
存贮费:0.2(千元/周•千箱)

## Slide 5
模型求解
4周生产计划的总费用为528 (千元)
最优解： x1~ x4：15，40，25，20；
y1~ y3： 0，15，5 .
周次
需求
能力
1
15
30
2
25
40
3
35
45
4
25
20
成本
5.0
5.1
5.4
5.5
产量
15
40
25
20
库存
0
15
5
0
LINGO求解
讨论
增加库存量(y1~ y3)为决策变量使模型清晰并便于检查.

## Slide 6
检修计划
0-1变量wt ：wt=1~ 检修安排在第t周(t=1,2,3,4）
在4周内安排一次设备检修,占用当周15千箱生产能力,能使检修后每周增产5千箱，检修应排在哪一周?
检修安排在任一周均可
周次
需求
能力
1
15
30
2
25
40
3
35
45
4
25
20
成本
5.0
5.1
5.4
5.5
约束条件
能力限制
产量、库存与需求平衡条件不变

## Slide 7
增加约束条件：检修1次
检修计划
目标函数不变
0-1变量 wt=1~ 检修安排在第t周
LINGO求解
总费用由528降为527(千元)
检修所导致的生产能力提高的作用, 需要更长的时间才能得到充分体现 .
最优解：w1=1, w2 , w3, w4=0;
x1~ x4：15,45,15,25； y1~ y3：0,20,0 .
讨论
引入0-1变量表示检修

## Slide 8: 例2 饮料的生产批量问题
安排生产计划, 满足每周的需求, 使4周总费用最小.
存贮费:每周每千箱饮料 0.2 (千元) (与例1同) .
饮料厂使用同一条生产线轮流生产多种饮料.
若某周开工生产某种饮料, 需支出生产准备费8千元.
某种饮料4周的需求量、生产能力和成本(与例1同)
周次
需求量(千箱)
生产能力(千箱)
成本(千元/千箱)
1
15
30
5.0
2
25
40
5.1
3
35
45
5.4
4
25
20
5.5
合计
100
135

## Slide 9
ct ~时段t 生产费用(元/件);ht ~时段t (末)存贮费(元/件)
st ~时段t 生产准备费(元)；dt ~时段t 市场需求(件)；
Mt ~时段t 生产能力(件).
假设初始库存为0.
制订生产计划, 满足需求并使T个时段的总费用最小.
决策变量
xt ~时段t 生产量；yt ~时段t (末)存贮量；
问题分析
与例1的主要差别:
需考虑与生产数量无关的费用——生产准备费
模型建立
wt =1 ~时段t 开工生产 (wt =0 ~不开工).

## Slide 10
混合0-1规划模型
目标函数
约束条件
模型建立
ct ~生产费,ht ~存贮费,st ~准备费,dt ~需求量, Mt ~生产能力,xt ~生产量,yt ~存贮量,wt ~开工生产0-1变量.
~ 满足需求

## Slide 11
既含可变费用(生产成本、存贮费)又含固定费用(生产准备费)的多阶段生产计划问题.
最优解：x1~ x4：15，40，45，0；总费用：554.0(千元)
将所给参数代入模型，用LINGO求解
模型求解
与例1的最优解： x1~ x4：15,45,15,25 的区别!
生产批量(lot-sizing)问题
关键是引入0-1变量wt表示时段t是否开工生产.