## Slide 1
汽车刹车距离与道路通行能力
提高道路通行能力是现代城市交通面临的重要课题.
背景和问题
车辆速度越高、密度越大，道路通行能力越大.
介绍交通流的主要参数及基本规律；
讨论汽车刹车距离与道路通行能力两个模型.
车速高，刹车距离变大，车辆密度将受到制约.
需要对影响通行能力的因素进行综合分析.

## Slide 2
交通流的主要参数及基本规律
流量q~某时刻单位时间内通过道路某断面的车辆数(辆/h )
密度k~某时刻通过道路某断面单位长度内的车辆数(辆/km )
速度v ~某时刻通过道路某断面的车辆速度(km/h)
交通流~ 标准长度的小型汽车在单方向道路上行驶形成的车流，没有外界因素如岔路、信号灯等的影响.
借用物理学概念, 将交通流看作一辆辆汽车组成的连续流体, 用流量、速度、密度3个参数描述其基本特性.
3个参数之间的基本关系

## Slide 3
速度v 与密度k 的关系
vf ~畅行车速(k=0时)
kj~阻塞密度(v=0时)
数据分析、机理分析
流量q与密度k 的关系
车速v=vf /2时流量q最大
密度k变大，流量q增加；k=kj/2时q最大；k继续变大， q减小.
车流密度加大 司机被迫减速
交通流的主要参数及基本规律
线性模型
抛物线
流量q与速度v的关系

## Slide 4
速度v
流量q
vm
vm
km
km
qm
qm
vf
vf
kj
kj
0
0
0
密度k
流量q
km=kj/2 ~最大流量时的密度
vm=vf/2 ~最大流量时的速度
交通流的主要参数及基本规律

## Slide 5
车速越快刹车距离越长.
刹车距离~从司机决定刹车到车完全停止行驶的距离.
汽车刹车距离模型
二者是线性关系吗？
车速v (km/h) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140
刹车距离d (m) | 6.5 | 17.8 | 33.6 | 57.1 | 83.4 | 118.0 | 153.5
d 与v不是线性关系！
v
d
需对刹车过程作机理分析，建立d 与v的数学模型.
测试数据

## Slide 6
问题分析
最大制动力与车质量成正比,使汽车作匀减速运动
常数
刹车距离 ~ 反应距离、制动距离
常数
反应距离~司机决定刹车到制动器开始起作用.
制动距离
反应距离
反应时间
车速
司机状况
制动系统灵活性
制动器作用力
车重、车速
道路、气候…
制动距离~制动器开始起作用到汽车完全停止.

## Slide 7
模型假设
1. 刹车距离 d 为反应距离 d1 与制动距离 d2之和.
2. 反应距离 d1与车速 v 成正比, 比例系数为反应时间.
3. 刹车时使用最大制动力F ：
F作的功等于汽车动能的改变.
F与车的质量 m 成正比.

## Slide 8
F = ma
d1= c1 v
模型建立
F d2= m v2/2
d = d1 +d2
制动距离为d2时，制动力F作的功为Fd2
车速从v变成0，动能的变化为mv2/2
d2= c2 v2 , c2= m /2F
d = c1v + c2 v2
参数估计
调查交通工程学的相关资料：
根据测试数据对模型作拟合.
司机反应时间c1约为0.7~1s，系数c2约为0.01( mh2/km2)
c2= 1 /2a

## Slide 9
城市通行能力模型
道路通行能力~单位时间内通过某断面的最大车辆数.
通行能力表示道路的容量，交通流量表示道路的负荷.
饱和度~流量与通行能力的比值, 表示道路的负荷程度.
通行能力~在安全条件下，当具有标准长度和技术指标的车辆，以前后两车最小车头间隔连续行驶时，单位时间内通过道路某断面的最大车辆数N (辆/h).
v~车速 (km/h)， D~最小车头间隔(m)
N=1000 v/D

## Slide 10
城市干道的通行能力
最小车头间隔D主要由刹车距离d决定：
d0~车身标准长度与两车间安全距离之和，取固定值.
车速v一定时，道路通行能力N与c1，c2，d0（道路、车辆、司机等状况）有关.
城市通行能力模型
D=d+d0
d = c1v + c2 v2
N=1000 v/D

## Slide 11
在道路、车辆、司机等状况不变时，车速多大可使通行能力N达到最大.
当d0，c1， c2变大时最大通行能力Nm减小.
城市通行能力模型
最大通行能力