## Slide 1: 例2 易拉罐下料
板材规格2：
长方形，
3228cm，
2万张.
每周工作40h，每只易拉罐利润0.10元，原料余料损失0.001元 / cm2(不能装配的罐身、盖、底也是余料).
模式1：1.5s
模式2：2s
模式3：1s
模式4：3s
上盖
下底
罐
身
罐身高10cm，上盖、下底直径均5cm.
板材规格1：
正方形，边长24cm，5万张.
如何安排每周生产？

## Slide 2
罐身个数
底、盖
个数
余料损失
（cm2）
冲压时间（s）
模式1
1
10
222.6
1.5
模式2
2
4
183.3
2
模式3
0
16
261.8
1
模式4
4
5
169.5
3
模式1:
正方形
边长24cm
问题分析
计算各种模式下的余料损失
上、下底直径d=5cm，罐身高h=10cm.
模式1 余料损失: 242-10d2/4 - dh=222.6 cm2

## Slide 3
问题分析
目标:易拉罐利润扣除原料余料损失后的净利润最大.
约束：每周工作时间不超过40h；
原料数量：规格1（模式1 ~3）5万张，
规格2（模式4）2万张；
罐身和底、盖的配套组装 .
注意：不能装配的罐身、上下底也是余料.
决策变量
xi ~ 按照第i 种模式的生产张数(i=1,2,3,4)；
y1 ~ 一周生产的易拉罐个数；
y2 ~ 不配套的罐身个数；
y3 ~ 不配套的底、盖个数.
模型建立

## Slide 4
目标
约束条件
时间约束
原料约束
产量
余料
时间
x1
222.6
1.5
x2
183.3
2
x3
261.8
1
x4
169.5
3
模型建立
y1 ~ 易拉罐个数；y2 ~ 不配套的罐身；
y3 ~ 不配套的底、盖.
每只易拉罐利润0.10元，余料损失0.001元 / cm2
罐身面积dh=157.1 cm2
底盖面积d2/4=19.6 cm2
(40h)

## Slide 5
约束条件
配套约束
y1 ~ 易拉罐个数；y2 ~ 不配套的罐身；
y3 ~ 不配套的底、盖.
罐身
底、盖
1
10
2
4
0
16
4
5
产量
x1
x2
x3
x4
虽然xi和y1，y2，y3应是整数，但是因生产量很大，可以把它们看成实数，从而用线性规划模型处理 .

## Slide 6
将所有决策变量扩大10000倍（xi ~万张，yi ~万件）
数据之间的数量级差别太大，可以进行预处理，缩小数据之间的差别，便于减少计算误差.
模式2生产40125张，
模式3生产3750张，
模式4生产20000张，
共产易拉罐160250个
(罐身和底、盖无剩余)，
净利润为4298元 .
模型求解
Objective value: 0.4298337
Variable Value Reduced Cost
Y1 16.02500 0.000000
X1 0.000000 0.000050
X2 4.012500 0.000000
X3 0.3750000 0.000000
X4 2.000000 0.000000
Y2 0.000000 0.2233312
Y3 0.000000 0.0364844

## Slide 7
下料问题的建模
确定下料模式
构造优化模型
规格不太多，可枚举下料模式，建立整数线性规划模型，否则要构造整数非线性规划模型，求解困难，可用缩小可行域的方法进行化简，但要保证最优解的存在.
一维问题（如钢管下料）
二维问题（如易拉罐下料）
具体问题具体分析（比较复杂 ）