## Slide 1
生产中通过切割、剪裁、冲压等手段，将原材料加工成规定大小的成材.
4.6 钢管和易拉罐下料
原料下料问题
优化问题: 按照工艺要求，确定下料方案，使所用材料最省，或利润最大.

## Slide 2: 例1 钢管下料
问题1. 如何下料最节省 ?
问题2. 客户增加需求：
原料钢管:每根19m
50根4m
20根6m
15根8m
客户需求
节省的标准是什么？
由于采用不同切割模式太多, 会增加生产和管理成本,规定切割模式不能超过3种. 如何下料最节省？
10根5m

## Slide 3: 切割模式
按照客户需要在一根原料钢管上安排切割的一种组合,如:
余料1m
4m
6m
8m
余料3m
4m
6m
6m
合理切割模式的余料应小于客户需要钢管的最小尺寸.
余料3m
8m
8m
钢管下料

## Slide 4: 合理切割模式
为满足客户需要，按照哪些种合理模式切割，每种模式切割多少根原料钢管，最为节省？
2. 所用原料钢管总根数最少 .
模式
4m钢管根数
6m钢管根数
8m钢管根数
余料(m)
1
4
0
0
3
2
3
1
0
1
3
2
0
1
3
4
1
2
0
3
5
1
1
1
1
6
0
3
0
1
7
0
0
2
3
钢管下料问题1
节省的
两种标准
1. 原料钢管剩余总余量最小 .

## Slide 5
xi ~按第i 种模式切割的原料钢管根数(i=1,…,7)
约束
满足需求
决策变量
目标1（总余量）
按模式2切割12根,按模式5切割15根,共27根,余料27m.
模
式
4m
根数
6m
根数
8m
根数
余
料
1
4
0
0
3m
2
3
1
0
1m
3
2
0
1
3m
4
1
2
0
3m
5
1
1
1
1m
6
0
3
0
1m
7
0
0
2
3m
需
求
50
20
15
最优解：x2=12, x5=15,
其余为0；
最优值：27.
整数约束： xi 为整数

## Slide 6
目标2（总根数）
钢管下料问题1
约束条件不变
最优解：x2=15, x5=5, x7=5,
其余为0；
最优值：25.
xi 为整数
按模式2切割15根，按模式5切割5根，按模式7切割5根，共25根，余料35m .
目标2切割减少了2根, 但余料增加8m, 为什么?
与目标1的结果“共切割27根，余料27m” 相比.

## Slide 7
若余料没有用处, 通常以总根数最少为目标.
钢管下料问题1
目标1(总余量) ~ x2=12, x5=15, 共27根,余27m
目标2(总根数) ~ x2=15, x5=5, x7=5, 共25根, 余35m
模 式 | 4m 根数 | 6m 根数 | 8m 根数 | 余料 (m)
2 | 3 | 1 | 0 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 0 | 0 | 2 | 3
 | 4m 根数 | 6m 根数 | 8m 根数
需求 | 50 | 20 | 15
目标1 | 51 | 27 | 15
目标2 | 50 | 20 | 15
按照目标1比需求多生产1根4m、7根6m, 共46m, 正好等于2根原料(38m)再加8m.
原料钢管:每根19m
若多生产的也视为余料, 则总余量最小等价于总根数最少.

## Slide 8
钢管下料问题2
对大规模问题，用模型的约束条件界定合理模式.
增加一种需求：10根5m ；切割模式不超过3种.
现有4种需求：50根4m, 10根5m, 20根6m,15根8m，用枚举法确定合理切割模式，过于复杂.
决策变量
xi ~按第i 种模式切割的原料钢管根数(i=1,2,3).
r1i, r2i, r3i, r4i ~ 第i 种切割模式下，每根原料钢管生产4m、5m、6m和8m长的钢管的数量.

## Slide 9
满足需求
模式合理：每根余料不超过3m
整数非线性规划模型
钢管下料问题2
目标函数（总根数）
约束条件
整数约束： xi ,r1i, r2i, r3i, r4i (i=1,2,3)为整数

## Slide 10
增加约束，缩小可行域，便于求解.
原料钢管总根数下界：
特殊生产计划：对每根原料钢管
模式1：切割成4根4m钢管，需13根；
模式2：切割成1根5m和2根6m钢管，需10根；
模式3：切割成2根8m钢管，需8根.
原料钢管总根数上界：13+10+8=31
模式排列顺序可任定
钢管下料问题2
需求：50根4m，10根5m，20根6m，15根8m
每根原料钢管长19m

## Slide 11
LINGO求解整数非线性规划模型
Local optimal solution found.
Objective value: 28.00000
Variable Value Reduced Cost
X( 1) 10.00000 1.000000
X( 2) 10.00000 1.000000
X( 3) 8.000000 1.000000
R( 1, 1) 3.000000 0.000000
R( 1, 2) 2.000000 0.000000
R( 1, 3) 0.000000 0.000000
R( 2, 1) 0.000000 0.000000
R( 2, 2) 1.000000 0.000000
R( 2, 3) 0.000000 0.000000
R( 3, 1) 1.000000 0.000000
R( 3, 2) 1.000000 0.000000
R( 3, 3) 0.000000 0.000000
R( 4, 1) 0.000000 0.000000
R( 4, 2) 0.000000 0.000000
R( 4, 3) 2.000000 0.000000
也是全局最优解
模式1：每根原料钢管切割成
3根4m和1根6m钢管, 共10根;
模式2：每根原料钢管切割成
2根4m、1根5m和1根6m钢管，共10根；
模式3：每根原料钢管切割成
2根8m钢管，共8根.
原料钢管总根数为28根.