## Slide 1
火箭垂直地面发射, 以很短距离穿越大气层, 尽量减少空气阻力.
三级火箭接力助推, 把燃料耗尽的火箭结构残骸一一丢弃.
建立单级小型火箭发射、上升过程的数学模型.
讨论提高火箭上升高度的办法.
加大燃料推力、减轻火箭质量, 得到尽可能大的有效载荷.
5.6 火箭发射

## Slide 2
单级小型火箭的发射
火箭垂直于地面发射、上升的过程：
垂直向上发射后燃料以一定的速率燃烧, 火焰向后喷射，对火箭产生向前的推力.
克服地球引力和空气阻力, 推动火箭加速飞行, 燃料燃尽后火箭依靠获得的速度继续上升.
在引力和阻力的作用下火箭速度逐渐减小, 直到速度为零, 火箭达到最高点.

## Slide 3
空气的阻力
单级小型火箭的发射
火箭发射、上升过程的基本规律——牛顿第二定律.
空气阻力随着火箭速度的增加而变大.
阻力与速度之间的数量关系不易确定.
√
？
火箭在运动中受到的力：
燃料燃烧的推力
地球的引力
√

## Slide 4
1. 不考虑空气阻力的简单模型
问题与假设
火箭垂直地面发射, 燃料燃烧速率r= 18(kg/s), 产生推力F= 27000(N), 燃尽后火箭继续升至最高点.
火箭初始质量m0=1600(kg),包括m1=1080(kg)燃料.
地球引力不变, 重力加速度g=9.8(m/s2)
给出燃料燃尽时火箭的高度、速度和加速度，及火箭到达最高点的时间和高度.
建立火箭上升高度、速度和加速度的数学模型.

## Slide 5
模型建立
1. 不考虑空气阻力的简单模型
火箭t=0时从地面x=0发射.
x(t)~火箭高度
~速度
~加速度
m(t)~火箭质量
m(t)= m0rt
燃料燃烧速率r
t1~燃料燃尽的时间
t1= m1/ r
t1以后火箭质量保持为m0 m1
t2 ~火箭到达最高点的时间
t2由(t2)=0确定
火箭初始质量m0
燃料质量m1

## Slide 6
模型建立
1. 不考虑空气阻力的简单模型
重力m(t)g
燃料燃尽后 t1 < t ≤ t2
火箭t=0, x=0, 零速度发射.
燃料燃烧阶段 0 ≤ t ≤ t1, t1=m1/r
质量m(t)= m0rt
推力F
,
质量m=m0 m1
重力(m0 m1)g

## Slide 7
模型求解
1. 不考虑空气阻力的简单模型
速度v(t)=
加速度a(t)=
积分, v(0)=0
积分, x(0)=0
燃料燃烧阶段
0 ≤ t ≤ t1
a(t1)
v(t1)
x(t1)

## Slide 8
模型求解
1. 不考虑空气阻力的简单模型
燃料燃尽后
积分, v(t1)
积分, x(t1)
t1 < t ≤ t2
v(t2)=0 t2
x(t2)

## Slide 9
模型求解
1. 不考虑空气阻力的简单模型
t1=60s, x(t1)=2.3656104m, v(t1) =1098m/s, a(t1) =42.12m/s2.
m0=1600(kg),m1=1080(kg), r= 18(kg/s),F= 27000(N), g=9.8(m/s2)
t2=172s, x(t2)= 8.5155104m.
数据代入模型计算
a(t)
v(t)
x(t)
t1
t1
t1

## Slide 10
2. 考虑空气阻力的模型
知识和经验——低速时阻力与速度成正比, 高速时阻力与速度平方或三次方成正比.
对小型火箭设阻力与速度平方成正比 ~
燃料燃尽后 t1 < t ≤ t2
燃料燃烧阶段 0 ≤ t ≤ t1, t1=m1/r
模型建立

## Slide 11
设阻力系数k=0.3(kg/m).
2. 考虑空气阻力的模型
模型求解
方程无解析解, 求数值解.
t2=75s, x(t2)=1.1969104m.
t1=60s, x(t1)=1.0546104m, v(t1) =266m/s, a(t1) =1.296m/s2.
MATLAB编程计算
模型1: x(t2)= 8.5155104m.
a(t)
v(t)
x(t)
t1
t1
t1

## Slide 12
2. 改进燃料的效能, 提高产生的推力F
提升火箭高度的办法
从燃料方面提高火箭上升高度的办法:
1. 增加燃料的数量m1, 延长燃烧时间t1
通过实例讨论提高火箭上升高度的效果.

## Slide 13
1. 增加燃料的数量m1, 延长燃烧时间t1
 | 燃料数量m1(kg) | 火箭质量m0(kg) | 燃烧时间t1(s)
原始数据 | 1080 | 1600 | 60
燃料数量加倍 | 2160 | 2680 | 120
其他数据不变
上升高度x(t1), x(t2)提高较大.
速度v(t1)相同.
加速度a(t1)相同.
a(t)
v(t)
x(t)
原始
加倍
t1
t1
t1
t1
t1
t1
原始
加倍
原始
加倍

## Slide 14
2. 改进燃料的效能, 提高产生的恒定推力F
F= 27000(N)
推力加倍：
F= 54000(N)
上升高度x(t1), x(t2)提高很大.
速度v(t1)增大.
加速度a(t1)减小.
其他数据不变
燃烧时间t1不变
a(t)
v(t)
x(t)
原始
加倍
原始
加倍
t1
t1
t1
原始
加倍

## Slide 15
 | m1 , F | t1(s) | x(t1) (104m) | v(t1) (m/s) | a(t1) (m/s2) | t2(s) | x(t2) (104m)
原始 数据 | m1 = 1080 F= 27000 | 60 | 1.0546 | 266 | 1.30 | 75 | 1.1969
燃料 加倍 | m1 = 2160 F= 27000 | 120 | 1.5983 | 266 | 1.30 | 135 | 1.7405
推力 加倍 | m1 = 1080 F= 54000 | 60 | 1.9334 | 402 | 0.80 | 77 | 2.1373
二者 加倍 | m1= 2160 F= 54000 | 120 | 3.6607 | 402 | 0.80 | 137 | 3.8646
燃料数量和推力加倍的计算结果(考虑空气阻力)
提升火箭高度的办法

## Slide 16
v(t)u ~喷出气体的绝对速度.
u~燃料燃烧喷出气体相对于火箭的速度.
忽略引力和阻力
动量守恒
m(t)= m0rt
牛顿第二定律
m(t)
提升火箭高度的办法——提高燃料的推力
r, u↑ F ↑

## Slide 17
提高火箭速度的办法
积分
v(0)=0,m(0)=m0
构造多级火箭——分级携带燃料, 燃料燃尽后抛弃该级的结构, 尽量减轻火箭质量.
减少质量m(t)的办法:
提高燃烧速率r
m(t)= m0rt
加大气体速度u
减少火箭质量m(t)
提高火箭速度u：

## Slide 18
小结与评注
利用物理定律建立数学模型的典型案例, 具有一般意义, 但是所给数据都是虚拟的.
高度x(t)、速度v(t)、加速度a(t)互为微分和积分关系.
a(t1)间断
a(t)
v(t)
x(t)
t1
t1
t1
v(t1)连续, 尖点(不可导)
x(t1)光滑(可导)